## Slide 1: Ação do Vento nas Edificações 2023-A
Prof. Willian de Araujo Rosa, M.Sc.

## Slide 2
Ação do Vento nas Edificações
SUMÁRIO
  Conceitos iniciais
  Velocidade do vento
  Coeficientes aerodinâmicos
  Ação estática do vento
  Exemplo Prático

## Slide 3
Ação do Vento nas Edificações
Conceitos iniciais
  Diferenças de pressão  movimento das massas de ar
  Caráter aleatório na:
    intensidade,
    duração e
    direção.
  Como Quantificar?

## Slide 4
Ação do Vento nas Edificações
Como Quantificar?
F – Força
Cf – coeficiente de força  geometria
q – pressão dinâmica
A – área de referência
V0 – velocidade básica do vento
S1 – fator topográfico
S2 – rugosidade, dimensões e altura
S3 – fator estatístico
Vk – velocidade característica do vento
q – pressão dinâmica
Vk – em m/s
q – em N/m2

## Slide 5
Ação do Vento nas Edificações
Velocidade do Vento
Fatores intervenientes:
Local
Tipo de terreno (plano, aclive, morro)
Altura da edificação
Rugosidade do terreno
Tipo de ocupação
Velocidade básica (V0)
Rajada de 3 s
Excedida uma vez em 50 anos
A 10 m acima do terreno
Em campo aberto e plano
pode soprar de qualquer direção horizontal

## Slide 6
Ação do Vento nas Edificações
V0 – velocidade básica do vento
Isopletas
da velocidade básica do vento em m/s

## Slide 7
Ação do Vento nas Edificações
Fator topográfico S1
Terreno plano S1= 1,0
Vales protegidos S1= 0,9
Morros e Taludes S1= conforme a seguir:

## Slide 8
Ação do Vento nas Edificações

## Slide 9
Ação do Vento nas Edificações
Fator S2
Efeito combinado:
Rugosidade do terreno
Dimensões da edificação
Altura sobre o terreno

## Slide 10
Ação do Vento nas Edificações
Fator S2
Rugosidade do terreno
Categoria I: Superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do
vento incidente. Exemplos:
- mar calmo;
- lagos e rios;
- pântanos sem vegetação.

## Slide 11
Ação do Vento nas Edificações
Fator S2
Rugosidade do terreno
Categoria II: Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. Exemplos:
- zonas costeiras planas;
- pântanos com vegetação rala;
- campos de aviação;
- pradarias e charnecas;
- fazendas sem sebes ou muros.
A cota média do topo dos obstáculos é considerada inferior
ou igual a 1,0 m.

## Slide 12
Ação do Vento nas Edificações
Fator S2
Rugosidade do terreno
Categoria III: Terrenos planos ou ondulados com obstáculos,
tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de
árvores, edificações baixas e esparsas. Exemplos:
- granjas e casas de campo, com exceção das partes com matos;
- fazendas com sebes e/ou muros;
- subúrbios a considerável distância do centro, com casas baixas e esparsas.
A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 3,0 m.

## Slide 13
Ação do Vento nas Edificações
Fator S2
Rugosidade do terreno
Categoria IV: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos
e pouco espaçados, em zona florestal, industrial ou
urbanizada. Exemplos:
- zonas de parques e bosques com muitas árvores;
- cidades pequenas e seus arredores;
- subúrbios densamente construídos de grandes cidades;
- áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas.
A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual
a 10 m.

## Slide 14
Ação do Vento nas Edificações
Fator S2
Rugosidade do terreno
Categoria V: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos,
grandes, altos e pouco espaçados. Exemplos:
- florestas com árvores altas, de copas isoladas;
- centros de grandes cidades;
- complexos industriais bem desenvolvidos.
A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual
ou superior a 25 m.

## Slide 15
Ação do Vento nas Edificações
Fator S2
Dimensões da edificação
Classe A: Todas as unidades de vedação, seus elementos
de fixação e peças individuais de estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 m.
Classe B: Toda edificação ou parte de edificação para a
qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 m e 50 m.
Classe C: Toda edificação ou parte de edificação para a
qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 m.

## Slide 16
Fator S2
Altura sobre o terreno

## Slide 17
Fator S2
Altura sobre o terreno

## Slide 18
Fator estatístico S3

## Slide 19
Ação do Vento nas Edificações
F – Força
Cf – coeficiente de força  geometria
q – pressão dinâmica
A – área de referência
V0 – velocidade básica do vento
S1 – fator topográfico
S2 – rugosidade, dimensões e altura
S3 – fator estatístico
Vk – velocidade característica do vento
q – pressão dinâmica
Vk – em m/s
q – em N/m2

## Slide 20
Software – Visual Ventos

## Slide 21
Software – Visual Ventos

## Slide 22
Software – Visual Ventos

## Slide 23
Software – Visual Ventos

## Slide 24
Software – Visual Ventos

## Slide 25
Software – Visual Ventos

## Slide 26
Software – Visual Ventos

## Slide 27
Software – Visual Ventos

## Slide 28
Software – Visual Ventos

## Slide 29
Software – Visual Ventos